Beskrivelse for ståltrapper:

Leverancen skal være CE mærket iht. EN 1090-1

Krav til Producenten:

Producenten skal være tilsluttet DTK: Dansk Trappe Kontrol ordningen

Producenten skal anvende kvalitetsstyringssystem der overholder kravene i DS/EN ISO 3834 for de relevante udførelsesklasser.

Producenten skal opfylde kravene i DS/EN 1090-1 og DS/EN 1090-2, herunder kravene til kvalificeret svejsekoordinator, NDT omfang og anvendelse af verificerede WPSér.

Inden produktionens igangsættelse skal der fremsendes tegninger til godkendelse.

Krav til udførelse:

Konstruktionen udføres i EXC 2

Trappen skal dimensioneres iht. gældende Eurocodes.

Svejsere skal have relevante svejsecertifikater iht. EN 287-1 eller DS/EN ISO 9606-1

Arbejdet skal udføres af faglig kompetente medarbejdere og i god håndværksmæssig kvalitet.

Svejsninger skal fremstå jævne og ensartede.

Svejsesprøjt skal være fjernet, inden overfladebehandling.

Materialekrav:

Stålkvalitet: Min S 235 JR, ved varmforzinkning skal Si-indhold være mellem 0,15 og 0,25 %

Materialecertifikat 3.1 eller 2.2 skal foreligge

Boltevarer skal være iht. statiske beregninger og aktuel miljøklasse

OPTION:	Glas: Iht. vejledning fra Glasindustrien

Kanter skal være slebne eller polerede, frie hjørner skal være stødte eller rundede.

Overfladebehandling:

OPTION:	Varmforzinket iht. DS/EN ISO 1461. Evt efterreparation iht. vejledning fra danske varmforzinkere.

OPTION:	Sandblæsning til Sa 2½, grundmalet 2 x 40 μm, færdigmales efter montage under anden entreprise

OPTION:	Pulverlakeret i ral XXXX

OPTION:	Rustfri stål: Bejdset Overflade

OPTION:	Rustfri stål: Glasblæst overflade

OPTION:	Rustfri stål: Slebet overflade

OPTION:	Rustfri stål: Poleret overflade

OPTION:	Træ: Olieret

OPTION:	Træ: Lakeret